## Slide 1: 第2章 8086指令系统

## Slide 2: 第2章 8086指令系统
8086指令系统包括6大类、133种基本指令
  ①数据传送类
  ②算术运算类
  ③逻辑运算与移位类
  ④串操作类
  ⑤控制转移类
  ⑥处理机控制类
通过寻址方式的变化与数据形式（字节、字型）的组合，可构成上千条指令。

## Slide 3: 2.3 数据传送类指令
数据传送是计算机中最基本、最重要的操作,传送指令也是程序中最常使用的一类指令。
传送指令把数据从一个位置传送到另一个位置。
除标志寄存器传送指令外，均不影响标志位。
重点掌握
  MOV XCHG XLAT PUSH POP LEA

## Slide 4: 2.3.1 通用数据传送指令
提供方便灵活的通用传送操作
有3条指令
  MOV (MOVE)
  XCHG (EXCHANGE)
  XLAT (TRANSLATE)

## Slide 5: 1. 传送指令MOV（move）
功能：把一个字节或字操作数从源地址传送至目的地址，用于程序中的变量赋值。
MOV reg/mem,imm
；立即数送寄存器或主存
MOV reg/mem/seg,reg
；寄存器送（段）寄存器或主存
MOV reg/seg,mem
；主存送（段）寄存器
MOV reg/mem,seg
；段寄存器送寄存器或主存
演示
举例
举例
举例
举例

## Slide 6: MOV指令:立即数传送实例
mov cl,4 ；cl←4，字节传送
mov dx,0ffh ；dx←00ffh，字传送
mov si,200h ；si←0200h，字传送
mov bvar,0ah ；字节传送
；假设bvar是一个字节变量，定义如下：bvar db 0
mov wvar,0bh ；字传送
；假设wvar是一个字变量，定义如下：wvar dw 0
明确指令是字节操作还是字操作
以字母开头的常数要有前导0
返回

## Slide 7: MOV指令:寄存器传送实例
mov ah,al ；ah←al，字节传送
mov bvar,ch ；bvar←ch ，字节传送
mov ax,bx ；ax←bx，字传送
mov ds,ax ；ds←ax，字传送
mov [bx],al ；[bx]←al，字节传送
寄存器具有明确的字节和字类型
返回

## Slide 8: MOV指令:存储器传送实例
mov al,[bx] ；al←ds:[bx]
mov dx,[bp] ；dx←ss:[bp+0]
mov dx,[bp+4] ；dx←ss:[bp+4]
mov es,[si] ；es←ds:[si]
不存在存储器向存储器的传送指令
返回

## Slide 9: MOV指令:段寄存器传送实例
mov [si],ds
mov ax,ds ；ax←ds
mov es,ax ；es←ax←ds
对段寄存器的操作不灵活
返回

## Slide 10: MOV指令传送功能图解
MOV指令也并非任意传送!

## Slide 11: 非法指令
非法指令的主要现象：
两个操作数的类型不一致
无法确定是字节量还是字量操作
两个操作数都是存储器
段寄存器的操作有一些限制

## Slide 12: 非法指令:(1)两个操作数类型不一致
双操作数指令中，目的操作数和源操作数必须具有一致的数据类型，或者同为字量，或者同为字节量，否则为非法指令。
非法指令，修正：
mov dh,0
mov si,dx
MOV AL, 050AH
非法指令，修正：mov ax,050ah
MOV SI, DL

## Slide 13: 非法指令:(2)无法确定是字节量还是字量操作
当无法通过任一个操作数确定操作类型时，需要利用汇编语言的操作符显式指明。
MOV [BX+SI], 255 ；非法指令，修正：
    ；mov byte ptr [bx+si],255
    ；byte ptr 说明是字节操作
    ；mov word ptr [bx+si],255
    ；word ptr 说明是字操作

## Slide 14: 非法指令:(3)两个操作数都是存储器
8086指令系统除串操作指令外，不允许两个操作数都是存储器操作数。
  MOV buf2, buf1 ；非法指令
  修正：
  ；假设buf1和buf2是两个字变量
    ；mov ax,buf1
    ；mov buf2,ax
  ；假设buf1和buf2是两个字节变量
    ；mov al,buf1
    ；mov buf2,al

## Slide 15: 非法指令:(4)段寄存器操作的限制
8086指令系统中，能直接对段寄存器操作的指令只有MOV等个别传送指令，并且不灵活。
  MOV DS, ES ；非法指令，修正：
  ；mov ax,es
  ；mov ds,ax
  MOV DS, 100H ；非法指令，修正：
  ；mov ax,100h
  ；mov ds,ax
  MOV CS, [SI] ；非法指令
  ；指令存在，但不能执行

## Slide 16: 2. 交换指令XCHG（exchange）
功能：把存储在两个地方的数据进行互换
寄存器与寄存器之间对换数据
寄存器与存储器之间对换数据
不能在存储器与存储器之间对换数据
不能对段寄存器执行该指令
XCHG reg,reg/mem
；reg  reg/mem
演示

## Slide 17: 交换指令XCHG实例
mov ax,1199h ；ax=1199h
xchg ah,al ；ax=9911h
；等同于 xchg al,ah
mov wvar,5566h ；wvar是一个字变量
xchg ax,wvar ；ax=5566h，wvar=9911h
；等同于 xchg wvar,ax
xchg al,byte ptr wvar+1
；ax=5599h，wvar=6611h
；“byte ptr wvar+1”强制为字节量，只取高字节与AL类型交换，否则数据类型不匹配

## Slide 18: 3. 换码指令XLAT（translate）
功能：将BX指定的缓冲区中由AL指定的位移处的一个字节数据取出赋给AL。
换码指令执行前：
  在主存建立一个字节量表格，内含要转换成的目标代码，表格首地址存放于BX，AL存放目标数据相对表格首地址的位移量
换码指令执行后：
  将AL寄存器的内容转换为目标代码
XLAT ；al←ds:[bx+al]
演示

## Slide 19: 3. 换码指令XLAT应用举例---LED数码管驱动
Table DB C0H,F9H,A4H,B0H,99H ;0,1,2,3,4
DB 92H,82H,F8H,80H,90H ;5,6,7,8,9
  Mov bx,offset Table
  Mov al,5
  Xlat
  ;xlat指令执行后，
  al=92h

## Slide 20: 2.3.2 堆栈操作指令
堆栈是一个“后进先出LIFO”（或说“先进后出FILO”）的主存区域，位于堆栈段中，SS段寄存器记录其段地址。
堆栈只有一个出口，即当前栈顶；用堆栈指针寄存器SP指定。
堆栈只有两种基本操作：进栈和出栈，对应两条指令PUSH和POP。
图示

## Slide 21: 进栈指令PUSH
进栈指令先使堆栈指针SP减2，然后把一个字操作数存入堆栈顶部
PUSH r16/m16/seg
；SP←SP－2
；SS:[SP]←r16/m16/seg
指令实例：
push ax
push [2000h]
演示

## Slide 22: 出栈指令POP
出栈指令把栈顶的一个字传送至指定的目的操作数，然后堆栈指针SP加2
POP r16/m16/seg
； r16/m16/seg←SS:[SP]
；SP←SP＋2
指令实例：
pop ax
pop wvar
演示

## Slide 23: 堆栈操作的特点
堆栈操作的单位是字，进栈和出栈只对字量。
字量数据向栈顶压入和从栈顶弹出时，同样遵循高高低低原则。
堆栈操作遵循后进先出原则，但可用MOV指令随机存取堆栈中的数据。
堆栈段是程序中不可或缺的一个内存区，常用来
  临时存放数据
  传递参数
  保存和恢复寄存器

## Slide 24: 2.3.3 标志操作指令
1. 标志位操作指令
  CLC ；复位进位标志：CF←0
  STC ；置位进位标志：CF←1
  CMC ；求反进位标志：CF←~CF
  CLD ；复位方向标志：DF←0
  STD ；置位方向标志：DF←1
  CLI ；复位中断标志：IF←0
  STI ；置位中断标志：IF←1

## Slide 25: 2. 标志寄存器传送指令
  指令格式：
  LAHF ；(AH)←（PSW低字节） SAHF ；(PSW低字节)←（AH）
  PUSHF ；(SP)←(SP-2)、(SP+1),(SP))←(PSW) POPF ；(PSW)←((SP)+1,(SP))、(SP)←(SP)+2
注意
①LAHF/SAHF指令是寄存器AH与标志寄存器PSW的低字节之间完成的字节型数据传送。
②PUSHF/POPF指令是标志寄存器PSW与堆栈间进行的字型数据传送。
③指令SAHF和POPF将影响标志位。

## Slide 26: 2.3.4 有效地址传送指令LEA
功能：将存储器操作数的有效地址送至指定的16位通用寄存器。
LEA r16, mem
；r16←mem的有效地址EA
例:有效地址的获取
mov bx,400h
mov si,3ch
lea bx,[bx+si+0f62h]
；BX←400H＋3CH＋0F62H＝139EH

## Slide 27: 例: 地址传送与内容传送
；lea.asm
wvar dw 4142h ；假设偏移地址为04H
…
mov ax,wvar ；内容传送：AX＝4142H
lea si,wvar ；地址传送：SI＝0004H
；等同于 lea si, [0004h]
mov cx,[si] ；内容传送：CX＝4142H
mov di,offset wvar ；＝mov di,0004h
；利用操作符OFFSET获取变量的有效地址
mov dx,[di] ；内容传送：DX＝4142H

## Slide 28: 地址传送指令
除LEA外还有两条地址传送指令：
(1)指针送寄存器和DS
    LDS REG, rem
    ;（REG）←（rem）,（DS）←（rem+2）
(2)指针送寄存器和ES
    LES REG, rem
    ;（REG）←（ rem ）,（ES）←（rem +2）

## Slide 29: 地址传送指令举例
[例]
① 指出LEA AX，[5678H]执行后AX中的值。
答：（AX）= 5678H
② 已知： （DS）=C000H
（C2480H）=1357H，（C2482H）=2468H
给出指令 LDS SI,[2480H]的执行结果。
答：（SI）=1357H ，（DS）=2468H
注意： 指令的源操作数不能使用立即数和通用寄存器，目的操作数不能使用段寄存器。地址传送指令不影响状态标志位。

## Slide 30: 参考资料

## Slide 31: MOV指令的功能

## Slide 32: XCHG指令的功能
返回

## Slide 33: XLAT指令的功能
返回

## Slide 34: 堆栈的图示
低地址端
高地址端
返回

## Slide 35: 进栈指令PUSH
返回

## Slide 36: 出栈指令POP
返回