## Slide 1: 2.4 算术运算指令
算术运算指令用来执行二进制的算术运算：加、减、乘、除。
这类指令会根据运算结果影响状态标志，有时要利用某些标志才能得到正确的结果，使用他们时请留心有关状态标志。
重点掌握
  加法指令：ADD、ADC、INC
  减法指令：SUB 、SBB、DEC、CMP、NEG

## Slide 2: 2.4.1 加法和减法指令
加法指令:ADD, ADC和INC
减法指令:SUB, SBB, DEC, NEG和CMP
他们分别执行字或字节的加法和减法运算，除INC和DEC不影响CF标志外，其他按定义影响全部状态标志位
操作数组合：
  运算指令助记符 reg, imm/reg/mem
  运算指令助记符 mem, imm/reg

## Slide 3: 1. 加和减指令
ADD dest,src
；加法：dest←dest＋src
；ADD指令把两操作数相加，和存放到目的操作数
SUB dest,src
；减法：dest←dest－src
；SUB指令用目的操作数减去源操作数，差送到目的操作数

## Slide 4: 例: 加法
mov ax,7348h
add al,27h
add ax,3fffh
；AX＝7348H
；AL＝48H＋27H＝6FH，AX＝736FH
；OF＝0，SF＝0，ZF＝0，PF＝1，CF＝0
；AX＝736FH＋3FFFH＝B36EH
；OF＝1，SF＝1，ZF＝0，PF＝0，CF＝0

## Slide 5: 例: 减法
sub ah,0f0h ;承接上页程序，指令执行前AH=0B3H
；AH＝B3H－F0H＝C3H，AX＝C36EH
；OF＝0，SF＝1，ZF＝0，PF＝1，CF＝1
mov word ptr[200h],0ef00h
；[200H]＝EF00H，标志不变
sub [200h],ax
；[200H]＝EF00H－C36EH＝2B92H
；OF＝0，SF＝0，ZF＝0，PF＝0，CF＝0
sub si,si ；SI＝0
；OF＝0，SF＝0，ZF＝1，PF＝1，CF＝0

## Slide 6: 2. 带进位加和减指令
ADC dest,src
；加法：dest←dest＋src＋CF
；ADC指令除完成ADD加法运算外，还要加上进位CF，结果送到目的操作数
SBB dest,src
；减法：dest←dest－src－CF
；SBB指令除完成SUB减法运算外，还要减去借位CF，结果送到目的操作数

## Slide 7: 无符号双字加法和减法
例: 编程计算下面表达式的值：
8234 7856H＋1234 8998H－8000 4491H
  mov ax,7856h ;AX＝7856H
  mov dx,8234h ;DX＝8234H
  add ax,8998h ;AX＝01EEH，CF＝1
  adc dx,1234h ;DX＝9469H，CF＝0
  sub ax,4491h ;AX＝BD5DH，CF＝1
  sbb dx,8000h ;DX＝1468H，CF＝0
DX.AX＝8234 7856H＋1234 8998H－8000 4491H
＝1468 BD5DH

## Slide 8: 3. 比较指令CMP（compare）
CMP dest,src
；做减法运算：dest－src
；CMP指令将目的操作数减去源操作数，但差值不回送目的操作数
比较指令通过减法运算影响状态标志，用于比较两个操作数的大小关系
cmp ax,bx
cmp al,100

## Slide 9: 4. 增量和减量指令
INC reg/mem
；增量（加1）：reg/mem←reg/mem＋1
DEC reg/mem
；减量（减1）：reg/mem←reg/mem－1
INC指令和DEC指令是单操作数指令
INC和DEC不影响CF标志
inc si ；si←si＋1
dec byte ptr [si] ；[si]←[si]－1

## Slide 10: 5. 求补指令NEG（negtive）
NEG reg/mem
；reg/mem←0－reg/mem
NEG指令对操作数执行求补运算，即用零减去操作数，差存回操作数
NEG指令对标志的影响与用零作减法的SUB指令一样，NEG指令是一个单操作数指令

## Slide 11: 例: 求补运算
mov ax,0ff64h
neg al ；AL＝0－64H＝9CH，AX＝FF9CH
；OF＝0，SF＝1，ZF＝0，PF＝1，CF＝1
sub al,9dh ；AL＝9CH－9DH＝FFH，AX＝FFFFH
；OF＝0，SF＝1，ZF＝0，PF＝1，CF＝1
neg ax ；AX＝0－FFFFH＝0001H
；OF＝0，SF＝0，ZF＝0，PF＝0，CF＝1
dec al ；AL＝01H－1＝0，AX＝0000H
；OF＝0，SF＝0，ZF＝1，PF＝1，CF＝1
neg ax ；AX＝0－0＝0
；OF＝0，SF＝0，ZF＝1，PF＝1，CF＝0

## Slide 12: 2.4.3 乘法指令
乘法运算分为无符号数乘法和有符号数乘法，各有相应的指令。
两个8位二进制数相乘，积为16位二进制数；
两个16位二进制数相乘，积为32位二进制数。
Next

## Slide 13: 2.4.3 乘法指令
指令格式：
无符号数乘法 MUL SRC；（AX）←（AL）×（SRC）8位数乘法 （DX，AX）←（AX）×（SRC）16位数乘法
有符号数乘法
IMUL SRC；操作同上，但是操作数为带符号数
注意：
源操作数不允许使用立即数寻址方式。
Next

## Slide 14: 2.4.3 乘法指令
乘法指令只影响CF和OF标志，对其他标志位无影响（状态不定）。
对于MUL指令，如果字节型数据相乘之积（AH）=0或字数据相乘之积（DX）=0，则CF=OF=0，否则CF=OF=1；
对于IMUL指令，如果字节数据相乘之积AH或字数据相乘之积DX的内容是低一半的符号扩展，则CF=OF=0，否则CF=OF=1。

## Slide 15: 2.4.3 乘法指令 举例
例：若把(AL)=0FEH视为无符号数，其数值为254，视为有符号数，则数值为-2。
把(BH)=0AH视为无符号数，其数值为10，视为有号数，数值为+10。
执行指令MUL BH后（AX）=09ECH，CF=OF=1
执行指令IMUL BH后（AX）=FFECH，CF=OF=0

## Slide 16: 4. 除法指令
除法运算分为无符号数除法和有符号数除法，各有相应的指令。
规则：
  当除数是8位二进制数时，要求被除数是16位二进制数；
  当除数是16位二进制数时，要求被除数是32位二进制数。

## Slide 17: 4. 除法指令
指令格式：
无符号数除法：DIV SRC
（AL）←（AX）/（SRC）8位二进制数除法的商
（AH）←（AX）/（SRC）8位二进制数除法的余数
或
（AX）←（DX，AX）/（SRC） 16位二进制数除法的商
（DX）←（DX，AX）/（SRC） 16位二进制数除法的余数
有符号数除法: IDIV SRC
；操作同上，但是操作数为带符号数

## Slide 18: 4. 除法指令
注意：
当除数是字节数据时，被除数必须放在AX中；
当除数是字数据时，被除数必须放在DX，AX中。
除法指令对状态标志无定义（状态不定）。
若除数为0或除法运算结果超出规定的范围时，将产生0号中断。
8086/8088规定IDIV指令运算结果余数的符号与被除数相同。
有符号数除法运算中，当被除数位数不够时，则需将被除数扩展到所需的位数。8086/8088设有带符号数扩展指令。

## Slide 19: 符号扩展指令
指令格式：
字节扩展到字CBW
；将寄存器AL中的符号位扩展到寄存器AH
字扩展到双字CWD
；将寄存器AX中的符号位扩展到寄存器DX
这两条指令不影响标志位。

## Slide 20: 符号扩展指令应用举例
例：编程计算表达式（-125）×10÷300的值。
MOV AL,83H ；（AL）←（-125）
MOV BL,10
IMUL BL ；（AX）←（-125）×10
CWD ；（AX）符号扩展到（DX）
MOV BX,300
IDIV BX
运算结果： AX= FFFCH=-4，余数DX=FFCEH=-50

## Slide 21
十进制调整指令请同学们自学

## Slide 22: 5. 十进制调整指令
BCD码是一种用二进制编码的十进制数，又称为二—十进制数。
8086/8088中BCD码分为两种形式：
①压缩的BCD码；
②非压缩的BCD码，它的低四位是BCD码，高四位没有意义。

## Slide 23: 5. 十进制调整指令
由于BCD码是四位二进制编码，四位二进制数共有16个编码，BCD码只用其中的10个，其余没用的编码称为无效码。
BCD码运算结果进入或跳过无效码区时，都会出现错误。为了得到正确结果，必须进行调整。
8086/8088针对压缩BCD码和非压缩BCD码，分别设有两组十进制调整指令，其调整方法略有不同。

## Slide 24: （1） 压缩BCD码十进制调整指令
加法十进制调整: DAA；（AL）←把AL中的和调整到压缩BCD码格式
减法十进制调整: DAS；（AL）←把AL中的差调整到压缩BCD码格式
指令格式：
调整方法是：
①累加器AL低4位大于9或辅助进位标志位AF＝1，则累加器AL加06H修正。 ②累加器AL高4位大于9或进位标志位CY＝1，则累加器AL加60H修正。 ③累加器AL高4位大于等于9，低4位大于9，则累加器AL进行加66H修正。

## Slide 25
[例]进行BCD码加法运算59+68=127
59 0101 1001
+) 68 0110 1000
127 1100 0001
+) 0110 0110
1 0010 0111
注意：
压缩BCD码加法或减法十进制调整指令必须用在ADD（ADC）或SUB（SBB）指令之后，调整结果对标志OF无影响，对其他状态标志位均有影响。
减法十进制调整方法与加法十进制调整类同，只是将加6变为减6操作。

## Slide 26: （2） 非压缩BCD码十进制调整指令
指令格式
加法十进制调整
AAA ；（AL）&0FH＞9，或AF=1则
（AL）←（AL）+6
（AF）←1，（CF）←（AF）
（AH）←（AH）+1，（AL）←（AL）&0FH
减法十进制调整
AAS ； （AL）&0FH＞9，或AF=1则
（AL）←（AL）-6
（AF）←1，（CF）←（AF）
（AH）←（AH）-1，（AL）←（AL）&0FH

## Slide 27: （2） 非压缩BCD码十进制调整指令
指令格式
乘法十进制调整
AAM ；（AH）←（AL）/0AH，（AL）←（AL）%0AH
除法十进制调整
AAD ；（AL）←10×（AH）＋（AL），（AH）←0

## Slide 28
注意：
①非压缩BCD码加减法十进制调整指令必须用在ADD（ADC）或SUB（SBB）指令之后，结果影响标志位AF和CF，对其他标志位均无定义。
②非压缩BCD码乘法十进制调整指令必须用在MUL指令之后，结果影响标志位SF、ZF和PF，对AF、CF和OF标志位均无影响。
③非压缩BCD码除法十进制调整指令的应用与乘法不同，AAD指令必须用在DIV指令之前，先将AX中的非压缩BCD码被除数调整为二进制数（仍在AX中），再进行除法运算，使商和余数也是非压缩BCD码，结果影响标志位SF、ZF和PF，对AF、CF和OF标志位均无影响。

## Slide 29
[例] 已知： （AX）＝0234H，（BH）＝38H
指令： ADD AL，BH
AAA
指令执行前，寄存器AL和BH的内容分别为4和8的ASCII码。
第一条指令执行后，（AL）＝6CH，AF＝0；
第二条指令进行十进制调整，结果为：（AX）＝0302H，AF＝1，CF＝1。

## Slide 30
DAA: Decimal Adjust for Addition
DAS: Decimal Adjust for Subtraction
AAA: ASCII Adjust for Addition
AAS: ASCII Adjust for Subtraction
AAM: ASCII Adjust for Multiplication
AAD: ASCII Adjust for Division