## Slide 1: 2.5 位操作类指令

## Slide 2: 2.5.1 逻辑运算指令
逻辑运算指令对字节或字数据进行按位的操作。
包括AND、OR、NOT、XOR、TEST等。

## Slide 3: 2.5.1 逻辑运算指令
1. AND (逻辑与)
逻辑与指令可用于屏蔽操作数的数据位；
例：AND AH,0FH ；屏蔽寄存器AH的高四位，保留其低四位的数据。
指令格式：
AND DST,SRC ；（DST）←（DST）∧（SRC）
01100111
AND 11011100
01000100

## Slide 4: 2.5.1 逻辑运算指令
2. OR (逻辑或)
逻辑或指令可对操作数的某些位置1；
例：OR BX, 0F00H ；将寄存器BH的低四位置1，其他位数据不变。
指令格式：
OR DST, SRC ；（DST）←（DST）∨（SRC）
01000110
OR 01011010
01011110

## Slide 5: 2.5.1 逻辑运算指令
3. NOT (逻辑非)
逻辑非指令用于对操作数按位求反
指令格式：
NOT OPR ；（OPR）←（OPR）
NOT 01000110
10111001

## Slide 6: 2.5.1 逻辑运算指令
4. XOR (异或)
异或指令用于测试两个数据是否相等或将某操作数按位求反；
例：指令 XOR CX，00FFH 的操作结果是寄存器CH数据保持不变，对寄存器CL数据求反。
指令格式：
XOR DST，SRC ；（DST）←（DST）（SRC）
01000110
XOR 01011010
00011100

## Slide 7: 2.5.1 逻辑运算指令
5. TEST (测试)
测试指令的操作和逻辑与指令相同，只是不保存测试结果。
例：TEST AL，00000001B 如果寄存器AL最低位是0，则使ZF=1。
指令格式：
TEST OPR1，OPR2 ； （OPR1）∧（OPR2）

## Slide 8: 2.5.1 逻辑运算指令
注意：
①逻辑非指令为单操作数指令，不允许使用立即数，也不影响标志位。
②其他4条指令为双操作数指令，当源操作数不是立即数时，两个操作数中的一个要采用寄存器寻址方式，另一个操作数可以采用任何寻址方式。
③运算结果将影响标志位ZF、SF和PF，使CF、OF清0，对AF无影响。

## Slide 9: 2.5.2 移位指令
移位指令根据移位方向分为左移或右移；
按移位功能可以分为算术移位、逻辑移位和循环移位；
从移位次数上可以分为一次移位或多次移位。
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 10: 1 算术逻辑移位指令
算术移位和逻辑移位
逻辑左移 SHL OPR, CNT
算数左移 SAL OPR, CNT
逻辑右移 SHR OPR, CNT
算数右移 SAR OPR, CNT

## Slide 11: 2.5.2 移位指令
由图可见：
①算术左移指令与逻辑左移指令相同，左移一位最高位移入CF，最低位补零，可用于无符号数乘2操作；
②逻辑右移指令右移一位移出位进入CF，最高位补零，可用于无符号数除2操作；
③算术右移指令右移一位，移出位进入CF，最高位保持不变，可以用于有符号数除2操作。
算术和逻辑移位指令是双操作数指令，操作数OPR可以使用除立即数寻址之外的任何寻址方式；CNT决定移位次数，CNT=1时只移位一次，CNT为寄存器CL时，移位次数由寄存器CL的内容决定。

## Slide 12: 移位指令举例
[例] 当（BX）=FFFCH时，执行指令“SAR BX,1”后，（BX）=FFFEH，寄存器BX的内容由-4变为-2。

## Slide 13: 2 循环移位指令
循环左移 ROL OPR, CNT
循环右移 ROR OPR, CNT
带进位循环左移
RCL OPR, CNT
带进位循环右移
RCR OPR, CNT

## Slide 14: 3 移位指令应用举例
例 已知：（DS）=7B00H，（SI）=1B79H，
（7CB79H）=07H
指令：MOV CL,3
SAL BYTE PTR [SI],CL
指令执行结果：（7CB79H）=38H，CF=0
程序设计中，连续测试循环移位指令执行后CF的值，可确定操作数中含有“1”或“0”的个数。另外，将算术逻辑移位指令和循环移位指令结合使用，可以实现多字节（多精度）数据的移位操作。

## Slide 15: 3 移位指令应用举例
例 用移位指令计算Y=5*X (假设X为8位数据且已在AL中)
，程序段如下：
MOV BL,AL ；BL←X
SHL AL,1 ；2×X
SHL AL,1 ；4×X
ADD AL,BL ；5×X

## Slide 16: 4 移位指令对状态标志的影响
所有移位指令都可以对字或字节操作数进行移位。
移位结果对状态标志的影响是：
①算术、逻辑移位指令将影响标志位SF、ZF、CF和PF；
②循环移位指令只影响标志位CF， OF，对其他标志位无影响。
③标志位OF只是在CNT=1时有效，移位后最高有效位（MSB）的值发生变化时OF=1，否则OF=0。

## Slide 17: 例：32位数据移位
；将DX.AX中32位数值左移一位
shl ax,1
rcl dx,1
DX
AX
CF
0
移位指令应用举例

## Slide 18: 例：将变量dbcd中存储的两位非压缩BCD码合并为压缩BCD，存入result单元。
；假设变量dbcd中有2位非压缩BCD码
mov dl,dbcd ；取低字节
and dl,0fh ；只要低4位
mov dh,dbcd+1 ；取高字节
mov cl,4
shl dh,cl ；低4位移到高4位
or dl,dh ；合并到DL
mov result dl
移位指令应用举例
dbcd
38H
39H
89H
result

## Slide 19
本小节到此结束
谢谢！

## Slide 20: SHL和SAL指令的功能

## Slide 21: SHR指令的功能

## Slide 22: SAR指令的功能

## Slide 23: ROL指令的功能

## Slide 24: ROR指令的功能

## Slide 25: RCL指令的功能

## Slide 26: RCR指令的功能

## Slide 27
SAL: Shift Arithmetic Left
SHL: SHift Logic Left
SAR: Shift Arithmetic Right
SHR: SHift Logic Right
ROL: ROtate Left
ROR: ROtate Right
RCL: Rotate Left through CF
RCR: Rotate Right through CF