## Slide 1: 2.6 控制转移类指令

## Slide 2: 2.6 控制转移类指令
控制转移类指令通过改变IP（和CS）值来改变程序的执行顺序，从而实现分支、循环、过程调用等程序结构。
重点掌握
  JMP/Jcc
  LOOP/JCXZ
  CALL/RET INT n/IRET

## Slide 3: 1 目标指令地址的寻址方式
相对寻址方式
  指令代码中提供目的地址相对于当前IP的位移量，转移的目的地址就是当前IP值加上位移量。
直接寻址方式
  转移指令中提供目标指令的逻辑地址(CS:IP)。
间接寻址方式
  从转移指令代码中指示的寄存器或存储单元中获取目标指令的地址。

## Slide 4: 相对寻址方式图示
5
：
：
JMP label
MOV al,bl
：
：
Label: mov ah,2
：
：
MOV al,bl
mov ah,2
IP
偏移为5
JMP label
L
H

## Slide 5: 2 目标地址的寻址范围：段内寻址
段内转移——近转移（near）
  在当前代码段(最大64KB)范围内转移，且目标指令的段内偏移地址与当前IP的偏移在±32KB的范围内
  转移时不需要更改CS，只要改变IP
段内转移——短转移（short）
  在当前代码段(最大64KB)范围内转移，且目标指令的段内偏移地址与当前IP的偏移在－128～＋127的范围内
代码段
代码段

## Slide 6: 2 目标地址的寻址范围：段间寻址
段间转移——远转移（far）
  远转移用于实现从当前代码段跳转到另一个代码段，可以支持在1MB范围内实现转移。
  CS和IP的值都需要修改。
  目标地址是以段地址:段内偏移地址形式提供的32位远指针，即目标指令的逻辑地址。
代码段
代码段
实际编程时，汇编程序会根据目标地址的属性，自动处理成短转移、近转移或远转移
程序员可用操作符short ptr、near ptr 或far ptr 强制成为需要的转移类型

## Slide 7: 2.6.1 无条件转移指令
JMP指令的机内执行情况包括4种类型：
  ⑴ 段内转移、相对寻址
  ⑵ 段内转移、间接寻址
  ⑶ 段间转移、直接寻址
  ⑷ 段间转移、间接寻址
JMP label ；程序的执行转向label标识的目标指令
CS:IP

## Slide 8: 2.6.1 无条件转移指令JMP（jump）
JMP label ;段内转移、相对寻址
;IP←IP＋位移量
JMP r16/m16 ;段内转移、间接寻址
;IP←r16/m16
JMP far ptr label ;段间转移、直接寻址
;IP←偏移地址,CS←段地址
JMP far ptr mem ;段间转移，间接寻址
;IP←[mem],CS←[mem＋2]
演示
演示
演示
演示
演示

## Slide 9: 2.6.2 条件转移指令
条件转移指令Jcc根据指定的条件确定程序是否发生转移。其通用格式为：
Jcc label ；条件满足,发生转移
；IP←IP＋8位位移量
；否则，顺序执行
label只支持短转移的相对寻址方式
L
H
JCC XXXX

## Slide 10: 2.6.2 条件转移指令
条件转移指令的分类
Jcc指令共有16条，但为了方便记忆和使用却有30个助记符（表2-4）
Jcc指令不影响标志，但要利用标志，根据利用的标志位不同，分成三种情况：
  ⑴ 根据单个标志位状态决定是否转移
  ⑵ 根据无符号数的高低关系决定是否转移
  ⑶ 根据有符号数的大小关系决定是否转移

## Slide 11: 2.6.2 条件转移指令
1. 判断单个标志位状态的条件转移指令
⑴ JZ/JE和JNZ/JNE
利用零标志ZF，判断结果是否为零（或相等）
⑵ JS和JNS
利用符号标志SF，判断结果是正是负
⑶ JO和JNO
利用溢出标志OF，判断结果是否产生溢出
⑷ JP/JPE和JNP/JPO
利用奇偶标志PF，判断结果中“1”的个数是偶是奇
⑸ JC/JB/JNAE和JNC/JNB/JAE
利用进位标志CF，判断结果是否进位或借位

## Slide 12: 2.6.2 条件转移指令
例题2.22 判AX中的无符号数是奇数还是偶数，若是偶数直接除以2，若是奇数则加1后除以2。
问题：如何判断AX中的数据是奇数还是偶数？
解答：判断AX最低位是“0”（偶数），还是“1”（奇数）。
  1.用逻辑与指令将除最低位外的其他位清0，保留最低位不变，如果结果是0，AX中是偶数；否则，是奇数；
  2.先将AX最低位用移位指令移至进位标志，再判断进位标志，是0，则AX中是偶数；否则，是奇数；
  3.将最低位用移位指令移至最高位（符号位），判断符号标志，是0，AX中是偶数；否则，为奇数。

## Slide 13: 例题2.22解答1：用JZ指令实现
test ax,01h
；测试AX的最低位D0（不用AND指令，以免改变AX）
jz even
；标志ZF＝1，即D0＝0：AX内是偶数，程序转移
add ax,1
；标志ZF＝0，即D0＝1：AX内的奇数，加1
even: shr ax,1 ；AX←AX÷2
用右移一位的方法实现除以2。
本例中用RCR指令比SHR指令更好。考虑边界值，如原操作数是0FFFFH的情况。

## Slide 14: 例题2.22解答2：用JNC指令实现
mov bx,ax
shr bx,1
；将AX的最低位D0移进CF
jnc even
；标志CF＝0，即D0＝0：AX内是偶数，程序转移
add ax,1
；标志CF＝1，即D0＝1：AX内的奇数，加1
even: rcr ax,1 ；AX←AX÷2
还可用SAR、ROR和RCR指令

## Slide 15: 例题2.22解答3：用JNS指令实现
mov bx,ax
ror bx,1
；将AX的最低位D0移进最高位（符号位SF）
jns even
；标志SF＝0，即D0＝0：AX内是偶数，程序转移
add ax,1
；标志SF＝1，即D0＝1：AX内的奇数，加1
even: rcr ax,1 ；AX←AX÷2
错误！循环移位指令不影响SF等标志
ADD BX,0 ；增加一条指令

## Slide 16: 例2.23 判断寄存器AL中的字符是否为字母Y(y)
；寄存器AL中的字符是字母Y（含大小写），则令AH＝0，否则令AH＝－1
cmp al,’y’ ；比较AL与小写字母y
je next ；相等，转移
cmp al,’Y’ ；不相等，继续比较AL与大写字母Y
je next ；相等，转移
mov ah,-1 ；不相等，令AH＝－1
jmp done ；无条件转移指令
next: mov ah,0 ；相等的处理：令AH＝0
done: ……

## Slide 17: 2.24 偶校验
；为DL寄存器中的数据生成偶校验位，存入CF标志位
test dl,0ffh
；使CF＝0，同时设置PF标志
jpe done
；DL中“1”的个数为偶数
；正好CF＝0，转向done
stc
；DL中“1”的个数为奇数，设置CF＝1
done: …… ；完成

## Slide 18: 2.6.2 条件转移指令
2. 比较无符号数高低
无符号数的大小用高（Above）、低（Below）表示，需要利用CF确定高低、利用ZF标志确定相等（Equal）
两数的高低分成4种关系，对应4条指令
  JB（JNAE）：目的操作数低于（不高于等于）源操作数
  JNB（JAE）：目的操作数不低于（高于等于）源操作数
  JBE（JNA）：目的操作数低于等于（不高于）源操作数
  JNBE（JA）：目的操作数不低于等于（高于）源操作数

## Slide 19: 2.6.2 条件转移指令
3. 比较有符号数大小
判断有符号数的大（Greater）、小（Less），需要组合OF、SF标志、并利用ZF标志确定相等与否
两数的大小分成4种关系，分别对应4条指令
  JL（JNGE）：目的操作数小于（不大于等于）源操作数
  JNL（JGE）：目的操作数不小于（大于等于）源操作数
  JLE（JNG）：目的操作数小于等于（不大于）源操作数
  JNLE（JG）：目的操作数不小于等于（大于）源操作数

## Slide 20: 例2.25 求两数中的较大值
cmp ax,bx ；比较AX和BX
jae next ；若AX≥BX，转移
xchg ax,bx ；若AX＜BX，交换
next: mov wmax,ax
如果AX和BX存放的是有符号数，
则条件转移指令应采用JGE指令
If ax>bx
mov wmax,ax
else
mov wmax,bx

## Slide 21: 例2.25 求较大值（另解）
cmp ax,bx ；比较AX和BX
jae next
mov wmax, bx
；若AX＜BX，wmax←BX
jmp done
next: mov wmax,ax
；若AX≥BX，wmax←AX
done: ……
If ax>bx
mov wmax,ax
else
mov wmax,bx

## Slide 22: 例2.25 求较大值（另解对比）
cmp ax,bx ；比较AX和BX
jbe next
mov wmax, ax
；若AX＞BX，wmax←AX
jmp done
next: mov wmax,bx
；若AX≤BX，wmax←BX
done: ……

## Slide 23
学习了无条件转移和条件转移指令之后，就可以学习分支结构程序设计了。

## Slide 24: 2.6.3 循环指令
一段代码序列多次重复执行就构成循环。
8088设计有利用CX计数的计数循环指令。
LOOP label ；循环指令
；首先CX←CX－1；然后判断；若CX≠0，转移
JCXZ label ；为0循环指令
；如果CX＝0，则转移
label操作数采用相对短寻址方式
还有LOOPZ/LOOPE和LOOPNZ/LOOPNE两条指令
dec cx
jnz label
用法

## Slide 25: LOOP指令用法
循环初始化
CX中存入循环次数
循环体
label： 语句1
语句2
⁞
语句n
循环控制
LOOP label
CX=0
CX≠0
返回

## Slide 26: （3） 循环控制指令（3条）
指令格式
①循环
LOOP label ；（CX）≠0循环，（CX）=0则顺序执行
②为零/相等循环 (比较)
LOOPZ/LOOPE label ；当ZF=1且（CX）≠0则循环，
当ZF=0或（CX）=0退出循环
③不为零/不相等循环（搜索）
LOOPNZ/LOOPNE label ；当ZF=0且（CX）≠0循环，
当ZF=1或（CX）=0退出循环
示例

## Slide 27: LOOPZ
比较两个串是否相等
Str1：”ABCDEFGHIJK”
Str2：”ABCDEFSHIJK”
(CX)=11
返回

## Slide 28: LOOPNZ
到串中搜索是否存在某个字符
例：搜索串str1中是否存在字符H
Str1：”ABCDEFGHIJK”
(CX)=11
返回

## Slide 29
①使用循环控制指令之前，必须在寄存器CX中预置循环次数的初值。
②执行循环控制指令时，将完成（IP）←（IP）+8位位移量的操作。
③循环控制指令不影响状态标志位。
④循环控制指令主要用于数据块比较、查找关键字等操作。
注意：

## Slide 30: 例2.26 数据块传送（字节）
mov cx,400h
；设置循环次数：1K＝1024＝400H
mov si,offset sbuf
；设置循环初值：SI指向数据段源缓冲区开始
mov di,offset dbuf
；DI指向附加段目的缓冲区开始（附加段）
again: mov al,[si] ；循环体：实现数据传送
mov [di],al ；每次传送一个字节
inc si ；SI和DI指向下一个单元
inc di
loop again
；循环条件判定：循环次数减1，不为0转移（循环）
将数据段sbuf缓冲区的1KB数据送到dbuf缓冲区
WJ0226
图示

## Slide 31: 例2.26 数据块传送（字）
mov cx,200h
；设置循环次数：1K÷2＝200H
mov si,offset sbuf
；设置循环初值：SI指向数据段源缓冲区开始
mov di,offset dbuf
；DI指向附加段目的缓冲区开始（附加段）
again: mov ax,[si] ；循环体：实现数据传送
mov es:[di],ax ；每次传送一个字
add si,2 ；指向下一个（字）单元
add di,2
loop again
；循环条件判定：循环次数减1，不为0转移（循环）

## Slide 32
接下来 ﹍﹍
循环结构程序设计

## Slide 33: 2.6.4 子程序调用和返回指令
子程序是完成特定功能的一段程序。
当某个程序（主程序）需要执行这个功能时，采用CALL调用指令转移到该子程序的起始处执行。
当运行完子程序功能后，采用RET返回指令回到主程序继续执行。
CALL与RET过程演示
转移指令有去无回；
子程序调用需要返回，其中利用堆栈保存返回地址。

## Slide 34: 1. 子程序调用指令CALL
CALL指令分成4种类型（类似JMP）
  CALL label ；段内调用、直接寻址
  CALL r16/m16 ；段内调用、间接寻址
  CALL far ptr label ；段间调用、直接寻址
  CALL far ptr mem ；段间调用、间接寻址
CALL指令需要保存返回地址
  段内调用——入栈偏移地址IP
  SP←SP－2，SS:[SP]←IP
  段间调用——入栈偏移地址IP和段地址CS
  SP←SP－2，SS:[SP]←CS
  SP←SP－2，SS:[SP]←IP

## Slide 35: 2. 子程序返回指令RET
根据段内和段间、有无参数，分成4种类型
  RET ；无参数段内返回
  RET i16 ；有参数段内返回
  RET ；无参数段间返回
  RET i16 ；有参数段间返回
需要弹出CALL指令压入堆栈的返回地址
  段内返回——出栈偏移地址IP
  IP←SS:[SP]， SP←SP＋2
  段间返回——出栈偏移地址IP和段地址CS
  IP←SS:[SP]， SP←SP＋2
  CS←SS:[SP]，SP←SP＋2

## Slide 36: 例2.27 十六进制数转换为ASCII码的子程序
；子程序：将DL低4位的一位16进制数转换成ASCII码
htoasc proc
and dl,0fh ；只取DL的低4位
or dl,30h ；DL高4位变成3
cmp dl,39h ；是0～9，还是0Ah～0Fh ?
jbe htoend ；是0～9，转移
add dl,7 ；是0Ah～0Fh，加上7
htoend: ret ；子程序返回
htoasc endp
转换原理
；主程序调用子程序
mov dl,28h
call htoasc

## Slide 37: 2.6.5 中断指令和系统功能调用
中断（Interrupt）是另一种改变程序执行顺序的方法。
8088CPU支持256个中断，每个中断有一个8位的编号称为中断类型码。
中断指令有3条：
INT i8 IRET INTO
中断

## Slide 38: 第2章：1. 中断指令
INT i8
；中断调用指令：产生i8号中断
；主程序使用，其中i8表示中断向量号
IRET
；中断返回指令：实现中断返回
；中断服务程序使用

## Slide 39: 2.7 处理器控制类指令
处理器控制类指令用来控制CPU的状态，使CPU暂停、等待或执行空操作等
  NOP ；空操作指令
  HLT ；HLT执行后，使机器暂停工作，CPU处于停机状态，以等待一次外部中断到来，中断结束后，程序继续执行，CPU继续工作。
还有其他指令：
LOCK ；封锁总线
ESC ；与浮点协处理器有关的交权指令
WAIT ；等待指令

## Slide 40: LOCK
lock是一个指令前缀，Intel的手册上对其的解释是：
Causes the processor's LOCK# signal to be asserted during execution of the accompanying instruction (turns the instruction into an atomic instruction). In a multiprocessor environment, the LOCK# signal insures that the processor has exclusive use of any shared memory while the signal is asserted.
也就是说lock会使紧跟在其后面的指令变成 atomic instruction。暂时的锁一下总线，指令执行完了，总线就解锁了
返回

## Slide 41: ESC
ESC，即Escape，若CPU收到该指令，则协处理器接管系统控制权并执行下一条机器代码，即包括三角运算、指数、对数运算等复杂的数学运算。
返回

## Slide 42: WAIT
当CPU执行WAIT指令时，他将在每个时钟周期对TEST*引脚进行测试：如果无效，则程序踏步并继续测试；如果有效，则程序恢复运行
也就是说，WAIT指令使CPU产生等待，直到TEST*引脚有效为止
在使用协处理器8087时，通过该引脚和WAIT指令，可使8086与8087的操作保持同步
返回

## Slide 43: 第2章：总结
本章学习了 8088 CPU 的常用指令
希望大家就如下几个方面进行一下总结
  操作数寻址方式
  转移指令目的地址的寻址方式
  指令支持的操作数形式
  常用指令的助记符和功能
  指令对标志的影响
通过复习整理，形成指令系统的整体概念，进而掌握常用指令
8088CPU内部操作演示

## Slide 44: 第2章：作业
习题2（第56 ~ 59页 ）：
2.3，2.5，2.8，2.11，2.12，2.14，2.17，2.20 ⑴ ~ ⑸

## Slide 45
本节到此结束
谢谢！

## Slide 46: 目的地址相对寻址方式

## Slide 47: 目的地址寄存器段内间接寻址方式

## Slide 48: 目的地址存储器段内间接寻址方式

## Slide 49: 目的地址段间直接寻址方式

## Slide 50: 目的地址存储器段间间接寻址方式

## Slide 51: 条件转移指令的含义
JZ/JE Jump on Zero/Equal
JNZ/JNE Jump on Not Zero/Equal
JS Jump on Sign
JNS Jump on Not Sign
JP/JPE Jump on Parity/Parity Even
JNP/JPO Jump on Not Parity/Parity Odd
JO Jump on Overflow
JNO Jump on Not Overflow
JC/JB/JNAE Jump on Carry/Below/Not Above or Equal
JNC/JNB/JAE Jump on Not Carry/Not Below/Above or Equal
JBE/JNA Jump on Below or Equal/Not Above
JNBE/JA Jump on Not Below or Equal/Above
JL/JNGE Jump on Less/Not Greater or Equal
JNL/JGE Jump on Not Less/Greater or Equal
JLE/JNG Jump on Less or Equal/Not Greater
JNLE/JG Jump on Not Less or Equal/Greater

## Slide 52: 奇偶校验
奇偶校验是计算机中最常使用的校验方法，因为不论用硬件还是用软件都很容易实现
偶校验：如果数据中“1”的个数不是偶数，则校验位是1，使得包括校验位在内的数据中“1”的个数为偶数；否则，校验位为0
奇校验：如果数据中“1”的个数不是奇数，则校验位是1，使得包括校验位在内的数据中“1”的个数为奇数；否则，校验位为0

## Slide 53: 子程序调用与返回

## Slide 54: 子程序嵌套调用

## Slide 55: 十六进制数转换为ASCII码的原理

## Slide 56: 主程序与中断服务程序
主程序
IRET
中断服务程序
断点
中断请求
中断请求可以来自处理器外部的中断源，
也可以由处理器执行指令引起：
例如执行 INT i8 指令。

## Slide 57: 8088的指令执行

## Slide 58
没有溢出(OF=0)时，若SF=0，则a>b;
若SF=1，则a<b;
产生溢出(OF=1)时，若SF=0，则a<b;
若SF=1，则a>b;

## Slide 59
L
H
Sbuf
Dbuf
DI
SI