## Slide 1: 第3章 汇编语言程序设计

## Slide 2: 3.3 顺序程序设计
没有分支、循环等转移指令的程序，会按指令书写的前后顺利依次执行，这就是顺序程序。
顺序结构是最基本的程序结构。
完全采用顺序结构编写的程序并不多见。

## Slide 3: 顺序结构程序设计实例
例题3.4 采用查表法，将一位16进制数转换为其对应字符的ASCII码并显示。
.data ;数据段
ASCII db 30h,31h,32h,33h,34h,35h,36h,37h,38h,39h
；对应0 ~ 9的ASCII码
db 41h,42h,43h,44h,45h,46h
；对应A ~ F的ASCII码
hex db 04h,0bh
；假设两个数据
Wj0304.asm

## Slide 4: 例3.4 代码段
.code ;代码段
start: mov ax,@data
mov ds,ax
mov bx,offset ASCII ;BX指向ASCII码表
mov al,hex ;AL取得一位16进制数
;恰好就是ASCII码表中的位移
and al,0fh ;只有低4位是有效的，高4位清0
xlat ;换码：AL←DS:[BX＋AL]
mov dl,al ；入口参数：DL←AL
mov ah,2 ；02号DOS功能调用
int 21h ；显示一个ASCII码字符

## Slide 5: 例3.4 代码段（续）
  mov al,hex+1 ；转换并显示下一个数据
  and al,0fh
  xlat
  mov dl,al
  mov ah,2
  int 21h

## Slide 6: 3.4 分支程序设计
分支程序根据条件成立与否决定某些语句是否执行。
分支控制通过转移指令Jcc和JMP实现。
判断的条件是CMP、TEST等指令执行后建立的状态标志。
分支结构有
  单分支结构
  双分支结构
  多分支结构

## Slide 7: 3.4.1 单分支结构程序设计
条件成立跳转，否则顺序执行分支语句体。
注意选择正确的条件转移指令和转移目标地址。
实例：求绝对值
Jcc条件满足？
分支语句体
N
Y
单分支结构

## Slide 8: 单分支结构程序实例
cmp ax,0
jge nonneg ；条件满足（AX≥0），转移
neg ax ；条件不满足，求补
nonneg: mov result,ax ；保存结果
例：计算AX中有符号数的绝对值，结果用变量result保存。
Jcc条件满足？
分支语句体
N
Y

## Slide 9: 单分支结构程序实例 解法2
；解法2，不恰当的分支
cmp ax,0
jl yesneg ；条件满足（AX＜0），转移
jmp nonneg
yesneg: neg ax ；条件满足，求补
nonneg: mov result,ax ；保存结果
例：计算AX中有符号数的绝对值，结果用变量result保存。

## Slide 10: 3.4.2 双分支结构程序设计
条件成立跳转执行第2个分支语句体，否则顺序执行第1个分支语句体；
注意第1个分支体后一定要有一个JMP指令跳到第2个分支体后。
分支语句体1
分支语句体2
Jcc条件满足？
Y
N
JMP
双分支结构

## Slide 11: 双分支结构程序实例
例:编程显示BX的最高位（解1）
shl bx,1 ；BX最高位移入CF标志
jc one ；CF＝1，即最高位为1，转移
mov dl,30h
；CF＝0，即最高位为0：DL←30H＝‘0’
jmp two ；一定要跳过另一个分支体
one: mov dl,31h ；DL← 31H＝‘1’
two: mov ah,2
int 21h ；显示
可以用JNC替换JC

## Slide 12: 双分支结构程序实例
例:编程显示BX的最高位（解2：用JNC替换JC）
shl bx,1 ；BX最高位移入CF标志
jnc one ；CF＝0，即最高位为0，转移
mov dl,31h
；CF＝1，即最高位为1：DL←31H＝‘1’
jmp two ；一定要跳过另一个分支体
one: mov dl,30h ；DL← 30H＝‘0’
two: mov ah,2
int 21h ；显示
转换为单分支结构

## Slide 13: 双分支结构程序优化
例：显示BX的最高位（解3：单分支实现）
mov dl,’0’ ；DL←30H＝‘0’
shl bx,1 ；BX最高位移入CF标志
jnc two ；CF＝0，即最高位为0，转移
mov dl,’1’
；CF＝1，即最高位为1：DL←31H＝‘1’
two: mov ah,2
int 21h ；显示

## Slide 14: 双分支结构程序优化
例：显示BX的最高位（解4：无分支）
mov dl,0
shl bx,1 ；BX最高位移入CF标志
adc dl,30h
；CF＝0，DL←0＋30h＋0＝30H＝‘0’
；CF＝1，DL←0＋30h＋1＝31H＝‘1’
mov ah,2
int 21h ；显示

## Slide 15: 双分支结构程序实例
例3.5 显示压缩BCD码，无前导0。
;数据段
BCD db 04h
;代码段
mov dl,BCD
test dl,0ffh ；如果BCD码为0，显示0
jz zero ；双分支结构
test dl,0f0h ；如果BCD码高位为0，不显示0
jz one ；单分支结构

## Slide 16: 例3.5 显示压缩BCD码，无前导0（续）
mov cl,4 ；处理高位
shr dl,cl
or dl,30h ；转换为ASCII码
mov ah,2 ；显示高位
int 21h
mov dl,BCD ；继续处理低位
and dl,0fh
one: or dl,30h ；处理低位
jmp two
zero: mov dl,’0’
two: mov ah,2
int 21h

## Slide 17: 3.4.3 多分支结构程序设计
多分支结构是多个条件对应各自的分支语句体，哪个条件成立就转入相应分支体执行
AH=0
fuction0
Y
N
AH=1
fuction1
Y
N
AH=2
fuction2
Y
N
or ah,ah ；＝cmp ah,0
jz function0
dec ah ；＝cmp ah,1
jz function1
dec ah ；＝cmp ah,2
jz function2

## Slide 18: 利用地址表实现多分支结构
例3.7 从低位到高位检测一个字节数据，为0继续，为1则转移到对应的处理程序段，打印位值为1的位的序号，规定最低位序号为0。 如果字节数据值为0，则打印输出“？”。
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
输出“？”
输出“2”
wj0307.asm

## Slide 19: 例3.7 利用地址表实现多分支结构
;数据段
number db 78h ;给定一个数值，D3位为1
addrs dw offset fun0, … ,offset fun7
;取得各处理程序开始的偏移地址
;代码段
mov al,number
mov dl,'?' ;数值为0，显示一个问号“？”
cmp al,0 ;排除AL＝0的特殊情况
jz disp
wj0307.asm

## Slide 20: 例3.7 利用地址表实现多分支结构（续）
mov bx,0 ;BX←记录为1的位数
again: shr al,1 ;最低位右移进入CF
jc next ;为1，转移
inc bx ;不为1，继续
jmp again
next: shl bx,1 ;偏移地址是2个字节
jmp addrs[bx] ;IP←[addrs＋BX]，段内间址
fun0: mov dl,'0'
jmp disp
…
disp: mov ah,2 ;显示一个字符
int 21h

## Slide 21: 大小写字母的比较和转换
‘A’＝41H＝01000001B | ‘B’＝42H | … ‘Z’＝5AH＝01011001B
‘a’＝61H ＝01100001B | ‘b’＝62H | … ‘z’＝7AH ＝01111001B
结论1：大小写字母的ASCII码值相差20H
结论2：大小写字母的ASCII码值仅D5位不同
方法1（加减指令）： “ADD DL,20H” “SUB DL,20H”
方法2（逻辑指令）： “OR DL,20H” “AND DL,0DFH”
大小写互换（异或指令）： “XOR DL,20H”