## Slide 1: 10 并行接口

## Slide 2: 主要内容
理解键盘的工作原理，包括键盘的矩阵结构及用行扫描法和行反转法识别按键的原理
掌握解决抖动和重键的方法
掌握数码管显示原理和多位显示驱动方法

## Slide 3: 10.3 键盘及其接口

## Slide 4
键盘实例

## Slide 5: 本节要点
键盘的基本工作原理
键的识别
重键和抖动处理

## Slide 6: 一 键盘的基本工作原理
最简单的键盘结构

## Slide 7: 一 键盘的基本工作原理
矩阵式键盘结构

## Slide 8: 二 键的识别
识别闭合键有两种方法：
行扫描法
行翻转法

## Slide 9: 1. 行扫描法的原理

## Slide 10
0
1
2
3
7
8

## Slide 11
读进列值
判按键的流程
键号加1

## Slide 12: 判断是否有按键程序段
WAIT：
MOV AL,00H
MOV DX,rowport
OUT DX,AL ;往所有行线上输出低电平
MOV DX,colport
IN AL,DX ;读取列值
CMP AL,0FFH ;是否有列线为低电平
JZ WAIT ;否,则循环等待
DONE：CALL DELAY ;是,则延迟去抖动
…

## Slide 13: 识别按键
mov cx,8 ;行数送CX
mov ah,0feh ;扫描初值1111 1110送AH
key2: mov al,ah
mov dx,rowport
out dx,al ;输出行值（扫描值）
mov dx,colport
in al,dx ;读进列值
cmp al,0ffh ;判断有无低电平的列线
jnz key3 ;有，则转下一步处理
rol ah,1 ;无，则移位扫描值
loop key2 ;准备下一行扫描
jmp WAIT ;所有行都没有键按下，则返回继续检测
key3:……
;此时，al＝列值，ah＝行值

## Slide 14: 2. 行翻转法的原理

## Slide 15
行翻转法电路结构

## Slide 16
行翻转法的工作示意图
(a)行线输出，列线输入 (b) 列线输出，行线输入
2.行翻转法的原理

## Slide 17
行翻转法的流程

## Slide 18: 行翻转法识别按键程序
…… ;设置行线接输出端口，列线接输入端口
key2:mov al,0
mov dx,rowport
out dx,al ;设置行线全为低
mov dx,colport
in al,dx ;读取列值
cmp al,0ffh
jz key2 ;无闭合键，循环等待
push ax ;有闭合键，保存列值
push ax ;一次用于输出，一次用于组成键码

## Slide 19
……
;设置行线接输入端口，列线接输出端
mov dx,colport
pop ax
out dx,al ;输出列值
mov dx,rowport
in al,dx ;读取行值
pop bx ;组合行列值
mov ah,bl ;此时，al＝行值，ah＝列值
行翻转法识别按键程序

## Slide 20
mov si,offset table
mov di,offset char
mov cx,64 ;cx＝键的个数
key3: cmp ax,[si] ;与键值比较
jz key4 ;相同，说明查到
inc si ;不相同，继续比较
inc si
inc di
loop key3
jmp key1
;全部比较完，仍无相同，说明是重键
行翻转法识别按键程序:查找键代码

## Slide 21
key4: mov al,[di] ;获取键代码送AL
……
;判断按键是否释放，没有则等待
call delay
;按键释放，延时消除抖动
……
;后续处理
第4段：等待按键释放

## Slide 22
;键盘的行列值表
table dw 0fefeh ;键0的行列值（键值）
dw 0fdfeh ;键1的行列值
dw 0fbfeh ;键2的行列值
…… ;其他键的行列值
;键盘的键代码表
char db …… ;键0的代码值
db …… ;键1的代码值
…… ;其他键的代码值
行列值表和键代码表

## Slide 23: 重键和抖动的处理

## Slide 24: 重键的处理
重键:一次按键操作使两个以上的键同时闭合。

## Slide 25
  A键先按后放，B键后按先放
  A键、B键同时按下，但A键先放
  A键先按先放，B键后按后放

## Slide 26: 重键问题的处理
简单情况：不予识别，认为是错误的按键
通常情况：只承认先识别出来的键
  连锁法：直到所有键都释放后，读入下一个键
  巡回法：等被识别的键释放以后，就可以对其他闭合键作识别，而不必等待全部键释放
正常的组合键：都识别出来

## Slide 27: 抖动的处理
抖动:指按键过程中，键在闭合和断开位置之间的的机械抖动。
前沿抖动
后沿抖动
键稳定
键按下

## Slide 28: 键抖动的处理
软件消抖
退出行扫描之后，延时一段时间（ms级），等待“键抖动”结束再读取列值，延时时间根据实际情况而定。

## Slide 29
硬件消抖
键抖动的处理

## Slide 30: 10.4 LED数码管及其接口

## Slide 31: LED显示接口
发光二极管LED是最简单的显示设备
由7段LED就可以组成LED数码管
LED数码管广泛用于单板微型机、微型机控制系统及数字化仪器中

## Slide 32: LED数码管的工作原理
组成：
主要部分由7段发光管组成, 按顺时针排列分别称为a、b、c、d、e、f、g，有的产品还附带有一个小数点h。
通过7个发光段的不同组合
主要显示0～9
也可显示A～F（16进制数）
还可显示个别特殊字符：－、P

## Slide 33: 1. LED数码管的结构
  LED结构
    共阳极 a～h各引脚中接低电平的led发光；
    共阴极 a～h各引脚中接高电平的led发光；

## Slide 34: 2. 单个LED数码管的显示(1)
实际使用时，CPU通过并行接口往LED传送8位代码。采用共阴极LED的一段发光时，需要10mA～20mA的电流，所以要加驱动电路，提供驱动电流。
8255A
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
驱
动
电
路
a
b
c
d
e
f
g
h

## Slide 35: 软件译码法显示一位数字
将0～F或0～9对应的显示代码组成一个表。 例如：共阴极的编码表如下(共阳极与它相反)：
将该表放在内存单元中，然后用XLAT查表指令取得要显示符号的代码，送LED显示电路。其程序段如下页所示。
 | g f e d c b a | 
0 | 0 1 1 1 1 1 1 | 3FH
1 | 0 0 0 0 1 1 0 | 06H
2 | 1 0 1 1 0 1 1 | 5BH
3 | 1 0 0 1 1 1 1 | 4FH
: | : | :

## Slide 36
LEDtb db 3fh,06h,5bh,…… ;显示代码表
……
mov al,1 ;AL←要显示的数字
mov bx,offset LEDtb
xlat ;换码：AL←DS:[BX＋AL]
mov dx,port
out dx,al ;输出显示
软件译码法显示一位数字

## Slide 37: 2. 单个LED数码管的显示(2)
用专用芯片完成段译码的示意(共阳极)
DM7447是专用的带驱动器的LED译码器，使用它驱动数码管时，微机仅需输出要显示符号的BCD码。

## Slide 38: 3. 多个LED数码管的显示
实际应用中常需要多位显示，如果每一个LED占用一个独立的输出端口，则多位显示需要多个端口，而通常的系统很难满足这一要求。
这时需要将多个数码管并联，通过硬件和软件配合来解决。

## Slide 39: 3. 多个LED数码管的显示
可行的方案是用两个输出端口:
一个作为位控制输出端口；
  例如共阳极LED，当位控制端口输出的控制码某一位为高电平时，此位对应的LED显示数据。
另一个作为段控制输出端口，输出8段译码值。
1 0 0 0 0 0 0 0
位控制码
段控制码

## Slide 40
back
位控制
段控制
8位LED扫描显示驱动电路

## Slide 41: 3. 多个LED数码管的显示驱动方案
用2个8位输出端口控制8个数码管的显示
硬件上用公用的驱动电路来驱动各数码管
软件上用扫描方法实现数码显示

## Slide 42
8位LED显示的流程图

## Slide 43
;数据段
LEDdt db 8 dup(0) ;数码缓冲区
;主程序
mov si,offset LEDdt
call LEDdisp ;调用显示子程序
扫描显示程序
ch16-01.asm

## Slide 44
单次扫描子程序
LEDdisp proc
push ax
push bx
push dx
mov bx,offset LEDtb
mov ah,0feh ;指向最左边数码管
LED1: lodsb ;取出要显示的数字
xlat cs:LEDtb
;得到显示代码：AL←CS:[BX＋AL]

## Slide 45
单次扫描子程序
mov dx,segport ;segport为段控制端口
out dx,al ;送出段码
mov al,ah ;取出位显示代码
mov dx,bitport ;bitport为位控制端口
out dx,al ;送出位码
call delay ;实现数码管延时显示
rol ah,1 ;指向下一个数码管
cmp ah,0feh ;8个管显示一遍
jnz LED1 ;显示下一个数字
pop dx
pop bx
pop ax
ret ;8位数码管都显示
LEDtb db 03fh,06h, ……
LEDdisp endp

## Slide 46: 软件延时子程序
Timer = 10 ;延时常量
Delay proc
push bx
push cx
mov bx,timer ;外循环次数由timer确定
delay1: xor cx,cx
delay2: loop delay2 ;内循环：216次循环
dec bx
jnz delay1
pop cx
pop bx
ret
delay endp
通过控制重复频率和延时时间就可以得到各种显示效果。

## Slide 47: 并行接口实验

## Slide 49
并行接口电路的学习到此结束，谢谢！

## Slide 50
符号 | 形状 | 7段码 .gfedcba | 符号 | 形状 | 7段码 .gfedcba
’0’ |  | 00111111 | ’8’ |  | 01111111
’1’ |  | 00000110 | ’9’ |  | 01100111
’2’ |  | 01011011 | ’A’ |  | 01110111
’3’ |  | 01001111 | ’B’ |  | 01111100
’4’ |  | 01100110 | ’C’ |  | 00111001
’5’ |  | 01101101 | ’D’ |  | 01011110
’6’ |  | 01111101 | ’E’ |  | 01111001
’7’ |  | 00000111 | ’F’ |  | 01110001

## Slide 51
连锁法程序流程图

## Slide 52
巡回法的流程图